## Slide 1
L4 Report mit Iso-Coverage Benötigte Transparenz und Reifegrad für L4-Freigaben (SOP und danach)
07.04.2021

## Slide 2: Inhalt
1
Ziele für den L4 Report
2
Testguide Filter
3
TA-Durchführung und Nachbewertung
4
Benötigte Packages und Attribute
5
Testkriterien aus ISO-26262
6
Beispiel Attributvergabe

## Slide 3: 1.
Ziele für den L4 Report

## Slide 4: Ziel für L4-Report Informationen + Verfügbarkeit
L4 Report mit Iso-Coverage
Definition: Allgemeine Straßefreigabe für alle Fahrzeuge in Serie bis TÜV-Abnahme L3 nur für einzelne Versuchsfahrzeuge
Ablageort: \\europe.bmw.corp\WINFS\BPCE-data\3_COMP_BATT_GEN\10_FUNCTIONS_CALIBRATION\1418_Prozesse\FuSi_Dokumente
Report soll folgende Informationen beinhalten:
  Welche Tests sind gelaufen?
  Was sind die Ergebnisse?
  Wurde jede gefundene Auffälligkeit gemeldet und wenn ja, wo? (Ticket)
  Sind alle HL-Requirements (RQ_HVSM_HL_..) getestet?
  Sind alle IN-Requirements getestet?
  Welcher Testfall gehört zu welchem HL-Requirement? Welcher Testfall gehört zu welchem IN-Requirement=
  Wurden alle Testkriterien für die Komponentenebene aus ISO-26262 berücksichtigt? Was sind die jeweiligen Testergebnisse?
Report soll gut durchsuchbar sein
  HL-Requirements für Testmanager
  IN-Requirements für KSV/SSV
  Alles für spätere Audits/Reviews/Wenn nach Jahren Probleme auftreten

## Slide 5: Ziel für L4-Report Beispielübersicht
L4 Report mit Iso-Coverage
Suche in „SCOPE“ nach HL-Requirements -> Alle Testfälle mit Ergebnis
Suche in „SCOPE“ nach IN-Requirements -> Alle Testfälle zu allen HL-Requirements zu diesem IN-RQ mit Ergebnis
Tests, welche einen Fehler nach sich ziehen (Bugtickets) müssen mit diesen verlinkt werden. Das wird im Report angezeigt und man wird damit gleich zur Fehlerbeschreibung weitergeleitet. Somit kann der Sicherheitsverantwortliche die Kritikalität der Fehler besser einschätzen

## Slide 6: 2.
TestGuide-Filter

## Slide 7: Testguide-Filter Ausleitung
L4 Report mit Iso-Coverage
Excel-Export aus TESTGUIDE: Knopf drücken und warten (oder per e-mail senden lassen)

## Slide 8: Testguide-Filter Coverage-Filter
L4 Report mit Iso-Coverage
„Abdeckungsfilter“ auswählen
Filterdefinition laden
Testplan-Namen wählen
Zeitbereich einstellen
„Daten berechnen“

## Slide 9: Testguide-Filter Übersicht-Ausleitung
L4 Report mit Iso-Coverage

## Slide 10: Testguide-Filter Filterdefinition erstellen
L4 Report mit Iso-Coverage
ECU-TEST-Package: GEN5/03_FuSi/01_Allgemein/XMLTreeFusi.pkg
LH-Ausleitung ablegen und Pfad unten eingeben
Spalten Kontrollieren und im Package eintragen
Package starten und im Popup die Speichervariante wählen

## Slide 11: Testguide-Filter Filterdefinition erstellen
L4 Report mit Iso-Coverage
Erstelltes File öffnen, Inhalt kopieren und in Testguide einfügen:

## Slide 12: 3.
TA-Durchführung + Bewertung

## Slide 13: TA-Durchführung+Bewertung Erste Schritte
L4 Report mit Iso-Coverage
Auf einen Projektnamen einigen und diesen für alle Durchführungen von Packages im Rahmen der L4-Freigabe und Nachbewertung verwenden
Name des Projekts ist egal, Hauptsache einheitlich. Wird nur für den Coverage-Filter benötigt. Wird das nicht eingehalten klappt die Reporterstellung nicht!!
Empfehlung: Projektname mit SW-Stand oder Projekt und I-Stufe
Zu jeder „failed“, „none“ oder „inconclusive“ Nachbewertung muss ein Ticket verlinkt sein

## Slide 14: TA-Durchführung+Bewertung Nachbewertung Testcase
L4 Report mit Iso-Coverage
Der Ticket-Link landet ebenfalls im Report!

## Slide 15: 4.
Benötigte Packages und Attribute

## Slide 16: Benötigte Packages und Attribute Vordefinitionen
L4 Report mit Iso-Coverage
Zu jedem Testfall gehören folgende Packages:
RQ_HVSM_HL_xxx_01, _02….
RQ_HVSM_HL_xxx_iso_coverage
Sie benötigen:
Testfallbeschreibung (landet im Report)
IndividualField1 mit Requirement ID und allen Child-IDs, getrennt durch Komma (sonst klappt das Filtern nicht)
IndividualField3 mit allen Speicherderivaten für die die Requirements laut LH gültig sind (sonst klappt das Filtern nicht)
Configterm (Das sind die ISO-Kriterien) (sonst bleibt der Filter ziemlich leer)

## Slide 17: Benötigte Packages und Attribute Testfallbeschreibung
L4 Report mit Iso-Coverage

## Slide 18: Benötigte Packages und Attribute Attribute
L4 Report mit Iso-Coverage

## Slide 19: 5.
Testkriterien ISO-26262

## Slide 20: Auswahl Testkriterien Configterm Beschreibung
L4 Report mit Iso-Coverage

## Slide 21: Auswahl Testkriterien Was muss wo ausgewählt werden ?
L4 Report mit Iso-Coverage
RQ_HVSM_HL_xxx_01, _02…. Sind die echten Testfälle.
Hier wird jeweils das Testkriterium ausgewählt, die von dem Testpackage erfüllt wird
RQ_HVSM_HL_xxx_Iso_Coverage – Diese Packages sind zum dokumentieren nicht angewendeter Testmethoden
Hier werden alle Testkriterien ausgewählt, die man bewusst nicht angewendet hat
Begründung für nicht Anwenden im Package dokumentiert
Ein Attribut (z.B. Fehlererwartungstest) darf nur entweder in _iso_coverage, oder in den Testfällen sein, nicht in beiden
Zusammen sollten die Attribute in iso_coverage + Testfälle folgende Methoden abdecken:
Anforderungsbasierter Test
Fehleraufschaltungstest
Leistungstest
Test interner Schnittstellen
Test externer Schnittstellen
Test auf Konsistenz der Schnittstelle
Fehlererwartungstest

## Slide 22: Auswahl Testkriterien Welche sind für den K-HiL relevant ?
L4 Report mit Iso-Coverage
Anforderungsbasierter Test
Fehleraufschaltungstest
Back-to-Back Test
Leistungstest
Schnittstellentests (intern, extern, Konsistenz)
Fehlererwartungstest
Ressourcenverbrauchstest
Stresstest
Bei BMW sind nur die markierten tatsächlich durchzuführen bzw. nachzuweisen

## Slide 23: Auswahl Testkriterien Weitere Informationen
L4 Report mit Iso-Coverage
Beschreibung der Testkriterien kann gefunden werden unter:
\\europe.bmw.corp\WINFS\BPCE-data\3_COMP_BATT_GEN\10_FUNCTIONS_CALIBRATION\0002_Austausch\Wolfrum\fusi-testfallentwicklung\Tabelle von C Integration und Test 01_Testkonzept_FuSi_IuT.xlsx
Tabellenblatt 4. Bessere Erklärung und Beispiele werden noch nachgeliefert.
Tests die gut vereinbar sind:
Anforderungsbasiert + Fehleraufschaltung
Anforderungsbasiert + Schnittstellentests
Anforderungsbasiert + Leistungstest
Leistungstest
Fehlererwartungstest
Feinere Untergliederung ist immer möglich, stärkere Clusterung ist nicht zu empfehlen.

## Slide 24: Auswahl Testkriterien Kurzbeschreibungen 1/2
L4 Report mit Iso-Coverage
Anforderungsbasierter Test: Selbsterklärend
  Umsetzung: Einfach die Anforderungen testen mit positiv- und Negativtests
  Jedes PKG besitzt damit das Attribut „Anforderungsbasierter Test“
Fehleraufschaltungstest: Nötig für Funktionen, die parallel zur QM-Software arbeiten und eingreifen, wenn QM versagt.
  Beispiel: Zellspannungsüberwachung.
  Umsetzung: QM ausbedaten -> Damit ist sicher, dass das Fehlerhandling nur durch die FuSi stattfindet, selbst wenn QM nicht auf DTCs reagiert
  SLTime - Schlafzeit hat Asil Güte und stellt diese anderen zur Verfügung, somit ist keine Fehleraufschaltung möglich, da es keine Inputparameter gibt
Leistungstest: Funktion wird auf Exaktes Zeitverhalten überprüft
  Beispiel: Typischer Wirkkettentest. Ziel ist, bei Überspannung einer Zelle, innerhalb xx Sekunden die Schütze zu öffnen.
  Umsetzung:

## Slide 25: Auswahl Testkriterien Kurzbeschreibungen 2/2
L4 Report mit Iso-Coverage
Schnittstellentests: Grenzwertanalysen, Äquivalenzklassentests, Kompatibilität und zeitliche Synchronität von Schnittstellen
  Interne Schnittstellen sind: Alle Schnittstellen zwischen verschiedenen runnables innerhalb der SWC „Safety Layer“
  Externe Schnittstellen sind: Alles, was an der Grenze der SWC „Safety Layer“ ist. BUS, LL, QM (z.B. DTCs)
Fehlererwartungstests: Hier wird Erfahrung genutzt, um mögliche Fehler über die Anforderungen hinaus abzuschätzen (wo könnte der Entwickler etwas übersehen haben)
  Beispiel: Anforderungen für Komponententausch spezifizieren, dass ReUse-Counter zurückgesetzt werden müssen, wenn das beschädigte Modul getauscht wird. Was passiert, wenn mit der Routine ein Modul getauscht wird, das gar nicht verbaut ist? Z.B. Modul 15 bei SE-16? Hier darf natürlich nichts zurück gesetzt werden.
  Diese Tests setzen voraus, dass man einen Erfahrenen Tester hat. Niemand kann erwarten, dass man alle möglichen Fehler erahnt.
  Wenn bestimte Fehler schonmal aufgetreten sind, sollte man entsprechende Tests ins Testset mit aufnehmen, auch wenn die Anforderung es nicht explizit definiert

## Slide 26: 6.
Beispiel Attributvorgabe

## Slide 27: Beispiel Attributvorgabe Übersicht der Beispielanforderungen
L4 Report mit Iso-Coverage